## Slide 1: Curso-taller Nowcasting pronóstico a muy corto plazo
PhD Candidate Martí Bonshoms Calvelo (Universidad Complutense de Madrid)
Miembro del Grupo de investigación en Geografía Física de Alta Montaña GFAM-UCM
martibon@ucm.es martibonshoms81@gmail.com

## Slide 2: INDICE DE CONTENIDO
MÓDULO I: Conceptos fundamentales de Nowcasting
MÓDULO II: Plataformas para el Nowcasting
MÓDULO III: Satélites Meteorológicos y sus productos
MÓDULO IV: Aplicaciones
MÓDULO V: Comunicación y sistemas de observación

## Slide 3: MÓDULO II: Plataformas para el Nowcasting
Instrumentos y herramientas superficiales
Equipos y productos satelitales
Sistemas de medición para estructura vertical
Radares de perfilación vertical y Doppler
Lightning Jump (descargas eléctricas)
Modelos de pronóstico numérico del tiempo (NWP)

## Slide 4: Instrumentos y herramientas superficiales
Estaciones meteorológicas automáticas
Observadores meteorológicos
Red de granizómteros
Webcams

## Slide 5: ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Elemento básico para determinar las condiciones actuales del tiempo (NWC)
Son más útiles las automáticas (mayor frecuencia de registro). Sin embargo, las convencionales con datos a las 7, 13, 19 HL + presencia de observador meteorológico pueden brindar información significativa.
Se requiere alta frecuencia de registros (cada minuto es lo excelente)
Se requiere rápida transmisión de los datos (transmisión instantánea)
Amplia cobertura geográfica, enfocándose en zonas especialmente vulnerables.
Control de calidad y homogeneidad de los datos. Adecuado mantenimiento.

## Slide 6: Visor de datos EMA

## Slide 8
Incluye otras capas
Barra temporal para consulta tiempos pasados

## Slide 9: EMA
Para NWC se requiere una rápida disponibilidad del dato, ya sea de precipitación, viento, o cualquier otra variable. https://idesep.senamhi.gob.pe/geovisoridesep/umbrales1.html
0’
30’
1h
10 ‘ = 20mm
~ 45’ después de la lluvia
Se obtiene dato
Llega el dato

## Slide 10: EMA
Para NWC se requiere una alta frecuencia de registro (en el SMC son minutales!). Ello permite disponer de ventanas móviles para las intensidades y no periodos fijos 30’ o 1h.
0’
30’
1h
30 ‘ = 20mm

## Slide 11: TRANSMISIÓN INSTANTÁNEA
Tiempo de transmisión
El sistema de comunicación de las EMA debe permitir que los datos tomados y almacenados por el instrumental en la estación estén disponibles de forma casi instantánea.
Para el caso de los datos actuales hay que priorizar que se reduzca el tiempo entre que se toman los datos y estos quedan disponibles para el pronosticador.
Se requiere que los datos lleguen rápidamente para poder tener una idea clara de las condiciones actuales.

## Slide 12
SENAMHI tiene registradas 295 EMA (mapa)
PERO HAY MUCHAS MÁS!!
CORPAC Un total de 19 aeropuertos
FAP Iquitos, La Joya, Vitor, Pisco, Lima, Talara, Piura, Chiclayo….
INGEMMET dispone de una red de estaciones meteorológicas en volcanes del sur (Ubinas (2), Valle Colca (1)). Datos minutales instantáneos!
IGP dispone como mínimo de la EMA Huayao y disdrómetros (¿Se tiene acceso?)
INAIGEM?UNIVERSIDADES? EMPRESAS MINERAS? HIDROELÉCTRICAS?...
PARTICULARES (Davis principalmente)

## Slide 13
Sistemas de comunicación
Transmisión satelital (GOES)
Transmisión celular (GPRS, GSM, 3G, 4G, LTE, etc.)
Radio enlace (UHF, VHF)
Línea dedicada (ADSL, SCADA, fibra, etc.).
Desconozco cuantos sistemas de transmisión existen en las estaciones de SENAMHI. Muchas de ellas transmitían por GOES

## Slide 14: EMA
Se requiere buena cobertura espacial, principalmente en zonas vulnerables o de interés. (Red de EMA en ICA y Huánuco). Nunca será suficiente.

## Slide 15: Control de calidad de datos
PASO 1. Control de llegada de datos a BD (existen datos o no)
PASO 2. Filtros por rangos físicos de cada variables
PASO 3. Coherencia temporal
PASO 4. Coherencia interna
PASO 5. Coherencia espacial
PASO 6. Inspección visual
Ingresa a BD

## Slide 16
La calidad y la fiabilidad de los productos meteorológicos dependen de la calidad y cantidad de datos disponible y de las capacidad su procesamiento (automática y por los pronosticadores).
• En el caso del Nowcasting son los datos observados que representan la base para este procesamiento: desafortunadamente en terreno complejo, como la zona andina, es aun mas difícil tener datos representativos en tiempo útil.
Es muy importante disponer de datos con control de calidad mínimo, pero si ello produce un atraso significativo en la disponibilidad del dato, es preferible que no se le aplique el Control de Calidad.

## Slide 17: OBSERVADORES METEO
Los observadores son grandes conocedores de las condiciones locales. Debemos aprovechar ese conocimiento.
Involucrar más a los observadores (Fotografías en redes sociales, difusión de sus observaciones y nombres en medios de comunicación …
“Rosario Quispe, observadora meteorológica de Quillabamba nos ha comunicado que la precipitación ha sido muy abundante durante la madrugada…..”
Siempre que se aprecien ingredientes de tiempo severo llamar!

## Slide 18
Reorganizar y actualizar el kmz de observadores para tener información de fácil acceso.
Introducir-la al visor SPM

## Slide 19: Granizómetros
“Invento” de la ULE.
Instrumental de bajo coste y fácil instalación. Requiere laboratorio de análisis.
Podría ser muy útil en zonas agrícolas de la sierra (Valle del Mantaro)
Se obtiene:
Diámetro del granizo (mm)
N° impactos por m2
Massa (Kg/ m2)
Energía del impacto (J/ m2)
Capa de polietireno de 40X30X3 cm, pintada de blanco y ubicada a 1.5m

## Slide 20: WEBCAMS
Son ventanas que nos permiten distinguir las condiciones meteorológicas en tiempo real
Información cualitativa
No siempre actualizadas
No siempre enfocan al cielo
Baja densidad en Perú
Completar mapa de Webcams a nivel nacional para visor SPM!

## Slide 21: Equipos y productos satelitales
Si bien los radares meteorológicos siguen siendo los instrumentos más útiles para NWC, los satélites geoestacionarios van adquiriendo progresivamente más peso.
A partir de las imágenes de satélites geoestacionarios se han desarrollado múltiples productos para NWC:
1). Convective Inititation (CI): Este producto indica la probabilidad que un píxel con nubosidad se convierta en tormenta en un intervalo de tiempo dado.
La probabilidad de formación de tormenta depende de la evolución de las condiciones locales y del desplazamiento de la nubosidad. Se define para 3 pasos de tiempo (0-30’, 0-60’ and 0-90’) y para 4 rangos de probabilidad (0-25%, 25-50 %, 25-50 %, 75-100%).
https://www.nwcsaf.org/ci_description

## Slide 22
Descripción resumida del algoritmo CI
1. Definición de las áreas de interés
2. Estimación del campo de movimiento 2D
3. Detección y seguimiento de la célula de la nube, basados en un enfoque de análisis de objetos
4. Análisis de píxeles de BTD y tendencias
5. Filtrado de microfísica diurna
6. Filtrado de los campos de interés
7. Diagnóstico de IC
Esquema de avance

## Slide 23
2. CMORPH 1h precipitación: Estimación de intensidad de precipitación mediante satélites. Resolución espacial de 8km, temporal de 1 h operativo con un desfase de 2h (Se dispone de 30’ para tiempos pasados). https://www.ncei.noaa.gov/products/climate-data-records/precipitation-cmorph
https://re.ssec.wisc.edu/

## Slide 24
FORTRACC: Forecasting and Tracking of Active Convective Cells.
Es un algoritmo para el seguimiento y pronóstico de las características físicas de sistemas convectivos de mesoescala a lo largo de su ciclo de vida.
Basado en imágenes del canal IR del GOES 16 con una resolución temporal de10 minutos.

## Slide 25: ESTIMACIÓN DEL VIENTO POR SATÉLITE

## Slide 26: Red observaciones
Principales rutas de navegación marítima. Algunas naves incluyen sensores meteorológicos.
Baja densidad de mediciones de viento en regiones oceánicas.
La gran mayoría de boyas se destinan a mediciones de SST.

## Slide 27
Los sensores incorporados son capaces de medir sistematicamente en el globo entero. Los Scaterómetros van incorporados en satélites polares como el METOP
Operan con frecuencias de microondas y permiten obtener medidas de la superfície oceánica tanto de día como de noche y bajo cualquier condición meteorológica.
Consta de dos instrumentos: Radar (Activo) y radiómetro (pasivo) que son capaces de medir velocidad y dirección del viento
QUIKSCAT RAPIDSCAT WINDSAT SSM/I
Satélites polares
Producto excelente para analizar viento sobre los océanos, dónde hay pocos registros.
Baja resolución temporal, sin embargo puede ser útil para anticipar la magnitud de algunos eventos de viento costero
Alta resolución espacial (25-50 km).

## Slide 28: Scatterómetro (Radar microondas)
Los scatterómetros y altimetros trabajan en longitudes de onda entre 0.84 cm (Banda Ka), 2 cm (Banda Ku / Rapidscat), o 5 cm (Banda C / Ascat).
La precipitación puede alterar las mediciones, especialmente en los scatterómetros de banda Ku y Ka.

## Slide 30: Zonas costeras
Detectar zonas de convergencia que pueden influenciar en la presencia de nubes bajas.
Detectar convergencias que podrían incentivar la convección bajo condiciones de ENSO.

## Slide 31: Viento costero
METARES DEL DÍA 10/10/2015
102300Z 22019KT CAVOK 19/15 Q1012 RMK BIRD HAZARD RWY 22/04
102200Z 23019KT CAVOK 20/15 Q1011 RMK BIRD HAZARD RWY 22/04
102100Z 23020KT CAVOK 21/15 Q1011 RMK BIRD HAZARD RWY 22/04
Detectar zonas de máxima velocidad del viento sobre el mar, que podrían estar asociados a eventos de Paracas.

## Slide 32: Vientos sobre Titicaca
Baja frecuencia sobre el lago debido a su «pequeña extensión».
Podría servir para analizar brisas lacustres o en caso de eventos de vientos intensos sobre el altiplano (DANAS o VAGUADAS en altura)

## Slide 33: ZCIT
Los scatterómetros permiten detectar la zona de convergencia Intertropical.
Esto puede ser de gran utilidad bajo condiciones de ENSO ya que, en función de la ubicación de la ZCIT podría favorecer convección.

## Slide 34
A partir del movimiento de la nubosidad y utilizando técnicas de programación y de filtraje se elaboran mapas de viento estimado por satélite GOES 16.
VIENTO A PARTIR DEL GOES 16
Satélites geoestacionarios
Producto excelente para analizar viento en zonas con nubosidad, océano/continente.
Alta resolución temporal (10 min) y espacial (~2 km).
Permite detectar circulaciones interesantes para Nowcasting
La limitación recae en que no se puede estimar el viento en zonas sin nubosidad.

## Slide 35
Mapas de viento por satélite sobre océanos (Diversos satélites)
http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/SSMIData.php
Documentación sobre viento por GOES/METEOSAT
http://satelite.cptec.inpe.br/vento/
http://satelite.cptec.inpe.br/vento/index_documentos.jsp
http://www.star.nesdis.noaa.gov/goesr/product_winds_dmw.php
ENLACES

## Slide 36: Estimación de viento por satélite

## Slide 37
NWC/GEO-HRW algoritmo que calcula el campo de viento (vectores) a partir de imágenes de satélite de 6 canales del ABI del GOES-16(VIS06, VIS08, IR112, WV062, WV070 y WV074).
Los vectores de movimiento amosférico (AMVs) y las trayectorias son calculadas a partir del desplazamiento de la nubosidad en sucesivas imágenes de los diferentes canales y de los elementos de humedad en imágenes sucesivas de los canales de vapor de agua.
Vigilancia y alerta de situaciones de viento fuerte. Monitoreo del flujo general, convergencias y divergencias o circulaciones singulares a pequeña escala.

## Slide 38
Viento en m/s

## Slide 39
Sistema
frontal
High Resolution Winds (HRW)
Conjunto de vectores de viento, a partir de trazadores obtenidos de imágenes SEVIRI:
* En la v2012, el algoritmo se
ha extendido a siete canales:
HRVIS, VIS0.6, VIS0.8,
WV06.2, WV07.3, IR10.8, IR12.0

## Slide 40: Sistemas de medición para estructura vertical
Radiosondajes
Perfiladores de viento/nubes
Radares meteorológicos

## Slide 41: Radiosondajes
REALES: (¿Iquitos/Arequipa/Callao?)
MODELO: GFS, ETA, WRF (IntPGrads) / ECMWF (web)

## Slide 42: Radiosondajes
Los diagramas termodinámicos ofrecen información muy interesante de las condiciones de inestabilidad troposférica.
Hay que considerar que los sondajes reales corresponden a 1 hora concreta del día (generalmente 12 UTC para Perú). Que generalmente no es el periodo más inestable…
Incluyen datos de velocidad y dirección del viento muy útiles para detectar cizalladura (ingrediente para convección)
Incluyen índices termodinámicos que ayudan a conocer la inestabilidad atmosférica (ingrediente para convección)
La separación de las dos curvas (estado / rocio o td). Cuando ambas están juntas indican saturación (nubosidad).

## Slide 43
La convección rara vez se dispara exclusivamente por el calentamiento de la superficie
Algunos mecanismos de activación de las tormentas son:
- Sistemas frontales (En Perú podría considerarse en caso de friajes)
- Líneas secas (Generalmente se aprecian en imágenes de WV)
- Frentes de brisa marina (En Perú debido a la configuración orográfica se combinan con brisas de montaña, llevando la convergencia o el frente hacia mayores altitudes.
- Frentes de racha de otras tormentas
- Forzamiento orográfico

## Slide 44
Los diagramas termodinámicos nos ayudan a determinar datos atmosféricos como humedad relativa, estabilidad, cizalladura vertical del viento que determina el tipo, la estructura y la evolución de las tormentas; tiempo severo y potencial de inundaciones repentinas en la región del sondeo.

## Slide 46
c
CAPE
1-1500 Positiva
1500-3000 Grande
+3000 Extrema
A medida que se incrementa la CAPE aumenta el riesgo de tormentas severas (Granizo, downburst, etc). La CAPE se relaciona con el movimiento ascendente dentro de la tormenta
SHOWALTER
De 0 a -3 moderadamente inestable
-4 a -6 muy inestable
Menor que -6 Extremadamente inestable
1 to 1,500 (Positive CAPE)
1,500 to 2,500 (Large CAPE)
2,500+ (Extreme CAPE)

## Slide 47
LIFTED INDEX
6 o mayor. Muy estable
Entre 1 y 6 estable
Entre 0 y -2 ligeramente inestable, posibles tormentas con forzamientos (frentes, calentamiento…)
Entre -2 y -6 : Inestable, formación de tormentas, posibles tormentas severas con forzamiento
Menor a -6: Muy inestable, tormentas severas
c
c
c

## Slide 49: Perfiladores de viento/nubes
Existen dos grandes grupos de radares para el estudio y vigilancia de la atmósfera:
Perfiladores: Sirven para el monitoreo de los vientos núbes y precipitación. Solo nos permiten observar lo que ocurre sobre nosotros (Cenit).
Meteorológicos: Sirven para el monitoreo de desplazamiento de partículas. Estas pueden ser cenizas volcánicas o los distintos tipos de precipitación (garúa, lluvia ligera, lluvia fuerte, nieve, granizo, entre otros). Son escáneres, es decir, poseen una antena que gira sobre su eje que nos permite observar lo que ocurre sobre nosotros hasta 100 km a la redonda (Dependiendo de la banda a la que emiten)

## Slide 50
CLAIRE mide también reflectividad
MIRA 35C
LAMAR (IGP): Disponen de un perfilador de nubes de banda Ka (MIRA-35c), y dos perfiladores de viento: CLAIRE (en frequencia UHF) y BLTR ( frequencia VHF).
Reflectividades de > 40 dBz
“Banda brillante” cambio de fase
BLTR mide velocidad de la u/v/w. Interés en componente vertical del viento.

## Slide 51
Un perfilador de nubes o “cloud profiler” es un radar cuya frecuencia de
operación es sensible a gotas de nubes.• La banda de operación de un
Perfiladores de nubes operan en frecuencias entre la banda Ku y W.

## Slide 52
https://www.researchgate.net/publication/350323659_Analysis_of_Extreme_Meteorological_Events_in_the_Central_Andes_of_Peru_Using_a_Set_of_Specialized_Instruments

## Slide 53: MIRA 35C
Mide diferentes parámetros microfísicos (Drop Size Distribution; Reflectividad Z y Ze; Intensidad de lluvia; contenido de agua/hielo; velocidad radial
Existen otros radares del IGP los cuales podrían brindar datos interesantes para pronóstico y para asimilación de datos de los NWP
https://jro-realtime.igp.gob.pe/realtime/experiment/simone/

## Slide 54: Radares meteorológicos
El uso de los radares meteorológicos empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, si bien el desarrollo científico inicia a fines del s.XIX.
Posteriores desarrollos en teledetección permitieron el uso de radares para analizar parámetros como el viento en dirección radial al radar o la turbulencia del aire.
Existen diferentes causas de la popularización del radar con fines meteorológicos. En primer lugar, la resolución temporal y espacial es, en muchas ocasiones, superior a la de otros tipos de fuentes de información meteorológica, tales como las redes de pluviómetros, o los satélites (típicamente entre 5-10 minutos). Ello se traduce en información más detallada disponible a tiempo real.
El radar es capaz de medir la precipitación con diferentes elevaciones respecto el ángulo horizontal, proporcionando información volumétrica, así como información centralizada en un punto concreto.
A partir de las imágenes de reflectividad (dBz) se pueden generar estimaciones de intensidad de precipitación (Relación Z-R).

## Slide 55
El radar es un aparato capaz de localiza e identificar objetos a distancia mediante ondas de radio de alta frecuencia.
El radar meteorológico, concretamente, tiene como objectivo detectar las nuves y partículas de precipitación como, gotas de lluvia, copos de nieve o granizo.
Cuando la energía emitida por la antenna es interceptada por un “blanco”, este la dispersa en todas direcciones y una parte regresa de Nuevo a la antenna en forma de ECO. Esta señal de retorno es capturada de Nuevo por la antenna y, mediante un Sistema de procesamiento, se puede deducir su la posición de la partícula de precipitación y otras características como su tamaño y la velocidad respect al radar (Doppler).

## Slide 56: TIPOS DE RADAR (Bandas)
De banda L: emiten en la banda de frecuencia comprendida entre 1 y 2 GHz (gigaherz) y en una longitud de onda comprendida entre 15 y 30 cm. Estan destinados al studio de la turbuléncia atmosférica sin nuvosidad. Radares de aire claro
De banda X: emiten en frecuencias entre 2 y 4 GHz y en longitudes de onda entre 8 i 15 cm. Tienen un gran radio de acción (hasta 240 km), pero necesitan antenas de grandes dimensiones, razón por la cual no son muy communes
De banda C: emiten ondas entre 4 y 8 GHz y en longitudes de onda entre 2 y 4 cm. Són radars Doppler. Tienen un radio de acción entre 120 y 250 km, presentan un rango amplio de medidas y permiten realizar estimaciones quantitatives de precipitació. Relación Z-R.
* Una de las limitaciones de este tipo de radares se debe a la presencia de montañas que generarn unos “ecos” que parecen precipitación pero no lo son.

## Slide 57
4 componentes básicos
Emisor
Receptor
Antena
Equipo informático

## Slide 59
El Radar meteorológico de Piura, de 1 polarización y 1 solo angulo de elevación? Hay acceso a los datos?
Radar Cruzeiro do sul (Actualmente no operativo)
https://www.redemet.aer.mil.br/

## Slide 60: Lightning Jump (descargas eléctricas)
Lightning jumps (LJ) se definen como un increment repentino en la ratio total de descargas eléctricas (Williams et al., 1999).
Ese incremento es consecuencia de una fuerte corriente ascendente que favorece los choques entre particulas de hielo y una mayor separación de cargas (Williams, 2001).
Este brusco incremento tiende a precede la ocurrencia de tiempo severo en superfície (e.g. Darden et al., 2010; Fehr et al., 2005; Kane, 1991; Lang et al., 2000; Pineda et al., 2011; Tessendorf et al., 2007; Williams et al., 1999)
Several studies reported sudden increases in the total lightning flash rate (intra-cloud+cloud-to-ground) preceding the occurrence of severe weather (large hail, wind gusts associated to thunderstorms and/or tornadoes).
El Lightning Jump a demostrado ser aplicable para el pronóstico de tiempo severo.

## Slide 61
Las alertas de Lightning Jump previenen de convección que puede llevar implícita tiempo severo:
 Granizo > 2 cm
Tornados
Downburst
Fuertes rachas de viento

## Slide 63
En Catalunya se dispone de un sistema de alertas de Lightning Jump de 2 niveles (1 y 2).
El algoritmo solo utiliza descargas eléctricas (frecuencia minutal) y no se usa el radar (imagen cada 6’).
La herramienta desarrollada en el SMC es una adaptación de los algoritmos desarrollados en USA (Schultz, Gatlin…).
Se propone la implementación de la herramienta en SENAMHI utilizando las descargas del GLM.

## Slide 68
En ese sentido el GLM, al brindar datos tomados desde el espacio, puede subestimar la cantidad de descargas sobretodo las CG. Habrá que verificar y validar el producto con GLM

## Slide 69: MODELOS DE PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL TIEMPO
Modelos de pronóstico meteorológico (Numerical Weather Prediction). Proponen una aproximación a la realidad y permiten el pronóstico multidimensional de variables atmosféricas.
Debido a las mútiples escalas en las que se suceden los movimientos de masas de aire se han desarrollado diferentes tipos de modelos numéricos:

## Slide 70
Los modelos regionales y de Mesoescala (no hidroestáticos) son los que describen óptimamente fenómenos comprendidos entre la Macro escala y la micro escala.
Los modelos regionales, mesoescalares y de nubes se conocen también como modelos de área limitada (LAM). Se centran en regiones específicas y poseen limites laterales definidos.

## Slide 71
Los modelos resuelven las ecuaciones primitivas, generalmente usando diferencias finitas.
Ecuaciones que describen el movimiento de un fluido (atmósfera), son las de conservación de masa, energía, momento, ecuación de estado, conservación del vapor de agua, agua líquida y sólida.
Los modelos globales asumen la hipótesis no hidrostática para la resolución de la ecuación de conservación de momento. Es hipótesis es válida a escala sinóptica.

## Slide 72
La hipótesis hidrostática sume que las aceleraciones verticales del movimiento son despreciables.
Esta aproximación no és válida cuando las aceleraciones y movimientos verticales son importantes ------ convección.
Los modelos mesoescalares son no hidrostáticos
Toman datos de entrada de modelos globales:
GFS/ECMWF/ARPEGE…
Tienen alta resolución espacial < 20 km
Tienen alta resolución temporal 1-3h generalmente.

## Slide 73
Parametrizaciones físicas de procesos de sub-grilla
Una parametrización es una aproximación de un término desconocido a partir de uno o más factores conocidos.
Por ejemplo el modelo ETA-SENAMHI tenía 2 parametrizaciones distintas para la convección Betts – Miller (Betts, 1986; Betts y Miller, 1986), modificado por Janjic (1994). Un esquema basado en la representación directa de los estados de cuasi-equilibrio establecidos por la convección, es decir, trata de ajustar los perfiles de temperatura y humedad a perfiles que se asemejan lo más posible a los observados en ambientes convectivos.
Existen otras parametrizaciones de convección. Anteriormente también se utilizaba la Kain- Fritsch para el ETA-SENAMHI

## Slide 74
ENSEMBLES
Predicción por conjuntos
Pequeñas diferencias en el First Guess
El modelo GFS corren 30 miembros
El modelo ECMWF corren 51 miembros
https://www.meteociel.fr/modeles/gefs.php?carte=2

## Slide 75
ENSgramas www.ecmwf.int

## Slide 76: PRONÓSTICO TARDE 25/11/2021

## Slide 77: Pronóstico a las 13:00 HL

## Slide 78: 16:00HL

## Slide 79
19:00HL